УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «7»апреля 2014 г. №212н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор реакторного отделения

46

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Эксплуатационное обслуживание оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения |  | 24.008 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение работы основного и вспомогательного оборудования и трубопроводов реакторного отделения |
| Группа занятий: |
| 8161 | Операторы и машинисты установок электростанций и сетей |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 40.11.53 | Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение работы оборудования и трубопроводов систем реакторного отделения, входящих в зону обслуживания оператора реакторного отделения (ОРО) | 3 | Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатационное обслуживание оператором реакторного отделения технологического процесса на вспомогательных и основных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выявление и устранение оператором реакторного отделения неисправностей в работе вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания, не требующих привлечения ремонтного персонала | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Осуществление вывода в ремонт и ввода в работу оборудования, ведение контроля за ремонтом и выполнение отдельных ремонтных работ в зоне обслуживания | А/04.3 | 3 |
|  |  |  | Приемка и сдача смены оператором реакторного отделения по утвержденному регламенту | А/05.3 | 3 |
|  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций | А/06.3 | 3 |
| В | Обеспечение работы оборудования и трубопроводов, систем реакторного отделения, входящих в зону обслуживания старшего оператора реакторного отделения (СОРО) | 3–4 | Эксплуатационное обслуживание старшим оператором реакторного отделения технологического процесса на основных и вспомогательных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выявление и устранение старшим оператором реакторного отделения неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания, не требующих привлечения ремонтного персонала | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Осуществление старшим оператором реакторного отделения вывода в ремонт и ввода в работу оборудования, ведение контроля за ремонтом и выполнение отдельных ремонтных работ в зоне обслуживания | В/03.3 | 3 |
|  |  |  | Приемка и сдача смены старшим оператором реакторного отделения по утвержденному регламенту | В/04.3 | 3 |
|  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций | В/05.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания | В/06.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль и координация действий работников, подчиненных старшему оператору реакторного отделения | В/07.4 | 4 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Обеспечение работы оборудования и трубопроводов, систем реакторного отделения, входящих в зону обслуживания оператора реакторного отделения | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Оператор реакторного отделения |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка в реакторном отделении без предъявления требований к стажу работы |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке; отсутствие противопоказаний для посещения гермообъема (при работе реактора на мощности, при температуре первого контура более 150 °С) Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8161 | Оператор реакторного отделения |
| ЕТКС | § 3 | Оператор реакторного отделения |
| ОКСО | 140404 | Атомные электрические станции и установки |
| 3.1.1. Трудовая функция |
| Наименование | Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Периодические обходы зоны обслуживания, осмотры оборудования и трубопроводов по утвержденным графикам и маршруту со снятием показаний приборов и измерениями в контрольных точках |
|  | Документирование результатов осмотра, контроля и измерений после обходов в соответствии с установленными на АЭС требованиями |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала о нарушениях штатных режимов работы оборудования технологических систем |
|  | Выполнение распоряжений вышестоящего оперативного персонала, руководства реакторного отделения |
|  | Контроль сохранности инвентаря, документации, защитных средств, КИП, устройств связи, средств пожаротушения, автоматики и электрооборудования в зоне обслуживания |
|  | Контроль выполнения правил охраны труда и правил радиационной безопасности персоналом, выполняющим работы по нарядам-допускам в зоне обслуживания оператора реакторного отделения |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению |
|  | Фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования и технологических систем в оперативной документации |
|  | Производить контроль технической исправности оборудования по маршрутам обходов |
|  | Документировать выполняемые операции |
|  | Информировать оперативных руководителей об отклонениях от нормальной эксплуатации, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы оборудования, технологических систем |
|  | Соблюдать культуру безопасности производства работ |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. |
| Необходимые знания | Расположение элементов систем оборудования, трубопроводов, арматуры, приборов КИПиА, входящих в зону обслуживания |
|  | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования реакторного отделения |
|  | Основы ядерной физики, теплотехники, электротехники, механики и водно-химического режима |
|  | Сроки технического освидетельствования оборудования |
|  | Допустимые отклонения параметров оборудования, трубопроводов, технологических систем зоны обслуживания |
|  | Влияние трудовой функции на безопасность эксплуатации АЭС |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на атомных электрических станциях |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Эксплуатационное обслуживание оператором реакторного отделения технологического процесса на вспомогательных и основных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение работы оборудования реакторного отделения в нормальном режиме в соответствии с требованиями технологического регламента, инструкций по эксплуатации и правил безопасности |
|  | Выполнение оперативных переключений на оборудовании, трубопроводах и устройствах технологических систем согласно бланкам переключений и распоряжениям оперативного руководства |
|  | Ведение режимов работы оборудования и контроль параметров с местных щитов управления |
|  | Подготовка к дезактивации оборудования и трубопроводов в зоне обслуживания и дезактивация закрепленного оборудования по сменным заданиям |
|  | Подготовка рабочих мест по нарядам-допускам по распоряжению оперативного руководства |
|  | Ведение оперативной документации, поддержание в рабочем состоянии производственно-технической документации (ПТД), своевременное ознакомление с изменениями в ПТД |
|  | Выполнение распоряжений вышестоящего оперативного персонала по проведению технологических операций и безопасной эксплуатации оборудования реакторного отделения |
|  | Доклад вышестоящему оперативному руководству о ходе выполнения распоряжений оперативного характера |
|  | Обслуживание оборудования и трубопроводов, введенных в эксплуатацию в результате модернизации, реконструкции в зоне обслуживания |
|  | Контроль за выполнением хода работ по модернизации и реконструкции и внедрении нового оборудования и трубопроводов в зоне обслуживания |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования |
|  | Фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования, трубопроводов и технологических систем |
|  | Документировать выполняемые операции |
|  | Информировать оперативных руководителей об отклонениях от нормальной эксплуатации, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы вспомогательного и основного оборудования, трубопроводов и технологических систем реакторного отделения |
|  | Соблюдать культуру безопасности при производстве работ |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации |
|  | Проводить контроль оборудования в зоне обслуживания |
|  | Устранять с разрешения оперативного руководства отклонения от режима нормальной эксплуатации, причины нарушения, локализовать инциденты |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного оборудования, входящего в зону обслуживания |
|  | Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем реакторного отделения |
|  | Основы ядерной физики, теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки |
|  | Допустимые отклонения параметров обслуживаемых систем и оборудования реакторного отделения |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях в зоне обслуживания |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | Проведение совместно с заинтересованными подразделениями проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
| 3.1.3. Трудовая функция |
| Наименование | Выявление и устранение оператором реакторного отделения неисправностей в работе вспомогательного и основного оборудования в зоне обслуживания, не требующих привлечения ремонтного персонала | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Профилактические осмотры оборудования и трубопроводной арматуры согласно требованиям эксплуатационных инструкций, положений охраны труда и правил радиационной безопасности |
|  | Выявление дефектов и неисправностей на закрепленном оборудовании в зоне обслуживания |
|  | Документирование выявленных дефектов и неисправностей оборудования реакторного отделения в установленном порядке |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала и руководства о выявленных дефектах и поврежденных частях вспомогательного и основного оборудования, трубопроводов |
|  | Принятие мер исключающих размораживание оборудования и трубопроводов, выход из строя отопительных систем реакторного отделения в осеннее-зимний период, при низких температурах наружного воздуха (-14 °С и ниже) |
| Необходимые умения | Фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний обслуживаемого оборудования и технологических систем реакторного отделения |
|  | Владеть полной информацией о состоянии закрепленного оборудования и проводимых на оборудовании работах |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Применять техническую документацию для выполнения трудовой функции |
|  | Соблюдать культуру безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного оборудования, входящего в зону обслуживания |
|  | Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем реакторного отделения, допустимые отклонения параметров |
|  | Назначение, типы, виды, место установки трубопроводной арматуры в зоне обслуживания |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Режимы эксплуатации блока АЭС, режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями |
|  | Характер и степень влияния трудовой функции на безопасность эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Основные положения по экологической безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях |
| Другие характеристики | Проведение совместно с заинтересованными подразделениями проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
| 3.1.4. Трудовая функция |
| Наименование | Осуществление вывода в ремонт и ввода в работу оборудования, ведение контроля за ремонтом и выполнение отдельных ремонтных работ в зоне обслуживания | Код | А/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка рабочих мест по нарядам-допускам (по распоряжению оперативного руководства) для ремонта обслуживаемого оборудования в соответствии с действующими правилами |
|  | Эксплуатационное обслуживание резервного оборудования реакторного отделения, вводимого по утверждаемым графикам ремонта |
|  | Контроль вскрытых участков на оборудовании и трубопроводах реакторного отделения, контроль надежности отключения трубопроводов низкого давления от трубопроводов высокого давления |
|  | Кратковременное участие в выполнении ремонтных работ и испытаниях на закрепленном за оператором реакторного отделения оборудовании (по распоряжению оперативного руководства) в установленном порядке |
|  | Приемка рабочих мест и ввод оборудования в работу или вывод в резерв (по распоряжению оперативного руководства) после окончания ремонта в зоне обслуживания |
| Необходимые умения | Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании с разрешения оперативного руководства в режимах аварийной эксплуатации |
|  | Документировать выполняемые ремонтные операции, осуществлять связь с вышестоящим оперативным персоналом |
|  | Контролировать и документировать проведение ремонтных работ |
|  | Применять техническую документацию для выполнения трудовой функции |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Сроки и графики проведения ремонтов на обслуживаемом оборудовании |
|  | Порядок эксплуатационного обслуживания резервного оборудования реакторного отделения |
|  | Порядок оформления ввода/вывода оборудования в ремонт |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Влияние трудовой функции на безопасность эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях |
| Другие характеристики | Прохождение противоаварийных тренировок |
| 3.1.5. Трудовая функция |
| Наименование | Приемка и сдача смены оператором реакторного отделения по утверждённому регламенту | Код | А/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ознакомление с распоряжениями и указаниями в журналах распоряжений, касающихся зоны обслуживания |
|  | Ознакомление с состоянием, режимами работы оборудования, приемка документации по рабочему месту согласно утвержденному перечню |
|  | Выяснение у сдающего смену составов работ, выполняемых по нарядам- допускам и распоряжениям, ознакомление с дефектами оборудования, отклонениями в режимах работы систем в зоне обслуживания |
|  | Проверка наличия и исправности передаваемого по смене инвентаря, инструментов, материалов, комплектности оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Рапорт вышестоящему оперативному руководству и, с его разрешения, приемка смены |
|  | Обход помещений и осмотр технологического оборудования, анализ работы оборудования на предмет отсутствия отклонений режимов и параметров работы оборудования, проверка чистоты и порядка в зоне обслуживания |
|  | Принятие мер к нормализации режима работы обслуживаемого оборудования, приведение в надлежащее состояние производственного помещения и рабочего места |
|  | Подготовка оборудования, инструментов, инвентаря, оперативной документации к сдаче смены |
|  | Информирование принимающего смену о состоянии систем и работоспособности оборудования; о работах, выполняемых по нарядам-допускам или распоряжениям; обо всех изменениях и неполадках, происшедших за время отсутствия оператора, принимающего смену; об оборудовании, за которым необходимо наблюдение или поддержание особого режима работы; обо всех распоряжениях и заданиях руководства цеха |
|  | Доклад вышестоящему оперативному руководству о сдаче смены, выполнение соответствующих записей в оперативной документации |
| Необходимые умения | Вести оперативную документацию, осуществлять связь с оперативным персоналом |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Соблюдать культуру безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Технологические регламенты, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
| Другие характеристики | - |
| 3.1.6. Трудовая функция |
| Наименование | Ликвидация аварийных ситуаций | Код | А/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Информирование вышестоящего оперативного персонала об аварийной ситуации |
|  | Определение причин аварийной ситуации по показаниям приборов, работе устройств сигнализации и сообщениям с рабочих мест |
|  | Усилиление контроля за технологическими параметрами по рабочим местам |
|  | Дополнительное согласование порядка осмотра и обхода закрепленного оборудования с начальниками смен основных цехов |
|  | Невмешательство в действие устройств защит и автоматики без распоряжений оперативного руководства |
|  | Документирование фактов срабатывания аварийной сигнализации и защит, отказов оборудования, принятых команд и указаний должностных лиц, выполненных оперативных действий и их результатов |
|  | Приемо-сдача смены по особому указанию начальника смены станции с уведомлением начальника смены реакторного отделения |
|  | Выполнение распоряжений по локализации последствий нарушений нормального режима работы реакторного отделения |
|  | Оказание содействия при проведении анализа инцидентов |
| Необходимые умения | Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании с разрешения оперативного руководства в режимах аварийной готовности |
|  | Документировать отказы оборудования, принятые команды, выполняемые операции в хронологической последовательности |
|  | Действовать в соответствии с инструкциями при возникновении радиационной аварийной ситуации |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий |
|  | Рабочие технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков |
|  | Режимы эксплуатации блока АЭС, режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями |
|  | Физическая защита ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции (правила органов государственного надзора) |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Влияние трудовой функции на безопасность эксплуатации АЭС |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | Прохождение противоаварийных тренировок |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Обеспечение работы оборудования и трубопроводов, систем реакторного отделения, входящих в зону обслуживания старшего оператора реакторного отделения | Код | В | Уровень квалификации | 3–4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Старший оператор реакторного отделения |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы в реакторном отделении не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке; отсутствие противопоказаний для посещения гермообъема (при работе реактора на мощности, при температуре первого контура более 150 °С). Прохождение проверки знаний, инструктажей, стажировки, дублирования и получение допуска к самостоятельной работе |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8161 | Оператор реакторного отделения |
| ЕТКС | § 16 | Старший оператор реакторного отделения |
| ОКСО | 140404 | Атомные электрические станции и установки |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Эксплуатационное обслуживание старшим оператором реакторного отделения технологического процесса на основных и вспомогательных системах реакторного оборудования в зоне обслуживания | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение работы оборудования реакторного отделения в нормальном режиме в соответствии с требованиями технологического регламента, инструкций по эксплуатации и правил безопасности |
|  | Выполнение оперативных переключений на оборудовании, трубопроводах и устройствах технологических систем согласно бланкам переключений и распоряжениям оперативного руководства |
|  | Ведение режимов работы оборудования и контроль параметров с местных щитов управления |
|  | Подготовка к дезактивации оборудования и трубопроводов в зоне обслуживания и дезактивация закрепленного оборудования по сменным заданиям |
|  | Подготовка рабочих мест по нарядам-допускам по распоряжению оперативного руководства |
|  | Ведение оперативной документации, поддержание в рабочем состоянии производственно-технической документации (ПТД), своевременное ознакомление с изменениями в ПТД |
|  | Выполнение распоряжений вышестоящего оперативного персонала по проведению технологических операций и безопасной эксплуатации оборудования реакторного отделения |
|  | Доклад вышестоящему оперативному руководству о ходе выполнения распоряжений оперативного характера |
|  | Обслуживание оборудования и трубопроводов, введенных в эксплуатацию в результате модернизации, реконструкции в зоне обслуживания |
|  | Контроль за выполнением хода работ по модернизации и реконструкции и внедрении нового оборудования и трубопроводов в зоне обслуживания |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования |
|  | Фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования, трубопроводов и технологических систем |
|  | Документировать выполняемые операции |
|  | Информировать оперативных руководителей об отклонениях от нормальной эксплуатации, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы вспомогательного и основного оборудования, трубопроводов и технологических систем реакторного отделения |
|  | Соблюдать культуру безопасности при производстве работ |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации |
|  | Проводить контроль оборудования в зоне обслуживания |
|  | Устранять с разрешения оперативного руководства отклонения от режима нормальной эксплуатации, причины нарушения, локализовать инциденты |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного оборудования, входящего в зону обслуживания |
|  | Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем реакторного отделения |
|  | Основы ядерной физики, теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки |
|  | Допустимые отклонения параметров обслуживаемых систем и оборудования реакторного отделения |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях в зоне обслуживания |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила охраны труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | Проведение совместно с заинтересованными подразделениями проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
| 3.2.2. Трудовая функция |
| Наименование | Выявление и устранение старшим оператором реакторного отделения неисправностей в работе основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания, не требующих привлечения ремонтного персонала | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Профилактические осмотры оборудования и трубопроводной арматуры согласно требованиям эксплуатационных инструкций, положений охраны труда и правил радиационной безопасности |
|  | Выявление дефектов и неисправностей на закрепленном оборудовании в зоне обслуживания |
|  | Документирование выявленных дефектов и неисправностей оборудования реакторного отделения в установленном порядке |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала и руководства о выявленных дефектах и поврежденных частях вспомогательного и основного оборудования, трубопроводов |
|  | Принятие мер исключающих размораживание оборудования и трубопроводов, выход из строя отопительных систем реакторного отделения в осенне-зимний период, при низких температурах наружного воздуха (-14 °С и ниже) |
| Необходимые умения | Фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний обслуживаемого оборудования и технологических систем реакторного отделения |
|  | Владеть полной информацией о состоянии закрепленного оборудования и проводимых на оборудовании работах |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Применять техническую документацию для выполнения трудовой функции |
|  | Соблюдать культуру безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики вспомогательного и основного оборудования, входящего в зону обслуживания |
|  | Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем реакторного отделения, допустимые отклонения параметров |
|  | Назначение, типы, виды, место установки трубопроводной арматуры в зоне обслуживания |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Режимы эксплуатации блока АЭС, режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями |
|  | Влияние трудовой функции на безопасность эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Основные положения по экологической безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях |
| Другие характеристики | Проведение совместно с заинтересованными подразделениями проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
| 3.2.3. Трудовая функция |
| Наименование | Осуществление старшим оператором реакторного отделения вывода в ремонт и ввода в работу оборудования, ведение контроля за ремонтом и выполнение отдельных ремонтных работ в зоне обслуживания | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка рабочих мест по нарядам-допускам (по распоряжению оперативного руководства) для ремонта обслуживаемого оборудования в соответствии с действующими правилами |
|  | Эксплуатационное обслуживание резервного оборудования реакторного отделения, вводимого по утверждаемым графикам ремонта |
|  | Контроль вскрытых участков на оборудовании и трубопроводах реакторного отделения, контроль надежности отключения трубопроводов низкого давления от трубопроводов высокого давления |
|  | Кратковременное участие в выполнении ремонтных работ и испытаниях на закрепленном за оператором реакторного отделения оборудовании (по распоряжению оперативного руководства) в установленном порядке |
|  | Приемка рабочих мест и ввод оборудования в работу или вывод в резерв (по распоряжению оперативного руководства) после окончания ремонта в зоне обслуживания |
| Необходимые умения | Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании с разрешения оперативного руководства в режимах аварийной эксплуатации |
|  | Документировать выполняемые ремонтные операции, осуществлять связь с вышестоящим оперативным персоналом |
|  | Контролировать и документировать проведение ремонтных работ |
|  | Применять техническую документацию для выполнения трудовой функции |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Сроки и графики проведения ремонтов на обслуживаемом оборудовании |
|  | Порядок эксплуатационного обслуживания резервного оборудования реакторного отделения |
|  | Порядок оформления ввода/вывода оборудования в ремонт |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Влияние трудовой функции на безопасность эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
|  | Порядок действий во внештатных ситуациях |
| Другие характеристики | Прохождение противоаварийных тренировок |
| 3.2.4. Трудовая функция |
| Наименование | Приемка и сдача смены старшим оператором реакторного отделения по утвержденному регламенту | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ознакомление с распоряжениями и указаниями в журналах распоряжений, касающихся зоны обслуживания |
|  | Ознакомление с состоянием, режимами работы оборудования, приемка документации по рабочему месту согласно утвержденному перечню |
|  | Выяснение у сдающего смену составов работ, выполняемых по нарядам- допускам и распоряжениям, ознакомление с дефектами оборудования, отклонениями в режимах работы систем в зоне обслуживания |
|  | Проверка наличия и исправности передаваемого по смене инвентаря, инструментов, материалов, комплектности оперативной и эксплуатационной документации |
|  | Рапорт вышестоящему оперативному руководству и, с его разрешения, приемка смены |
|  | Обход помещений и осмотр технологического оборудования, анализ работы оборудования на предмет отсутствия отклонений режимов и параметров работы оборудования, проверка чистоты и порядка в зоне обслуживания |
|  | Принятие мер к нормализации режима работы обслуживаемого оборудования, приведение в надлежащее состояние производственного помещения и рабочего места |
|  | Подготовка оборудования, инструментов, инвентаря, оперативной документации к сдаче смены |
|  | Информирование принимающего смену о состоянии систем и работоспособности оборудования; о работах, выполняемых по нарядам-допускам или распоряжениям; обо всех изменениях и неполадках, происшедших за время отсутствия оператора, принимающего смену; об оборудовании, за которым необходимо наблюдение или поддержание особого режима работы; обо всех распоряжениях и заданиях руководства цеха |
|  | Доклад вышестоящему оперативному руководству о сдаче смены, выполнение соответствующих записей в оперативной документации |
| Необходимые умения | Вести оперативную документацию, осуществлять связь с оперативным персоналом |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Соблюдать культуру безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Технологические регламенты, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.5. Трудовая функция |
| Наименование | Ликвидация аварийных ситуаций | Код | В/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обнаружение и устранение совместно с работниками отдела радиационной безопасности (ОРБ) источников радиоактивных газов, дебалансных вод и неорганизованных протечек в реакторном отделении |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала об аварийной ситуации |
|  | Определение причин аварийной ситуации по показаниям приборов, работе устройств сигнализации и сообщениям с рабочих мест |
|  | Усилиление контроля за технологическими параметрами по рабочим местам |
|  | Дополнительное согласование порядка осмотра и обхода закрепленного оборудования с начальниками смен основных цехов |
|  | Невмешательство в действие устройств защит и автоматики без распоряжений оперативного руководства |
|  | Документирование фактов срабатывания аварийной сигнализации и защит, отказов оборудования, принятых команд и указаний должностных лиц, выполненных оперативных действий и их результатов |
|  | Прием-сдача смены по особому указанию начальника смены станции с уведомлением начальника смены реакторного отделения |
|  | Выполнение распоряжений по локализации последствий нарушений нормального режима работы реакторного отделения |
|  | Оказание содействия при проведении анализа инцидентов |
| Необходимые умения | Выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании с разрешения оперативного руководства в режимах аварийной готовности |
|  | Контролировать и координировать действия подчиненных |
|  | Документировать отказы оборудования, принятые команды, выполняемые операции в хронологической последовательности |
|  | Действовать в соответствии с утвержденным порядком при возникновении радиационной аварийной ситуации |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Инструкции по локализации и ликвидации аварий |
|  | Рабочие технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков |
|  | Режимы эксплуатации блока АЭС, режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями |
|  | Физическая защита ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на АЭС |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | Прохождение противоаварийных тренировок |

| 3.2.6. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль данных измерений параметров в контрольных точках, результатов проверок, опробований, испытаний реакторной установки, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования в зоне обслуживания | Код | В/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Периодические обходы зоны обслуживания, осмотры оборудования и трубопроводов по утвержденным графикам и маршруту со снятием показаний приборов и измерениями в контрольных точках |
|  | Документирование результатов осмотра, контроля и измерений после обходов в соответствии установленными на АЭС требованиями |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала о нарушениях штатных режимов работы оборудования технологических систем |
|  | Выполнение распоряжений вышестоящего оперативного персонала, руководства реакторного отделения |
|  | Контроль сохранности инвентаря, документации, защитных средств, КИП, устройств связи, средств пожаротушения, автоматики и электрооборудования в зоне обслуживания |
|  | Контроль выполнения правил охраны труда и правил радиационной безопасности персоналом, выполняющим работы по нарядам-допускам в зоне обслуживания оператора реакторного отделения |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению |
|  | Фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования и технологических систем в оперативной документации |
|  | Производить контроль технической исправности оборудования по маршрутам обходов |
|  | Документировать выполняемые операции |
|  | Информировать оперативных руководителей об отклонениях от нормальной эксплуатации, отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы оборудования, технологических систем |
|  | Соблюдать культуру безопасности производства работ |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. |
| Необходимые знания | Расположение элементов систем оборудования, трубопроводов, арматуры, приборов КИПиА, входящих в зону обслуживания |
|  | Устройство и технические характеристики основного и вспомогательного турбинного оборудования реакторного отделения |
|  | Основы ядерной физики, теплотехники, электротехники, механики и водно-химического режима |
|  | Сроки технического освидетельствования оборудования |
|  | Допустимые отклонения параметров оборудования, трубопроводов, технологических систем зоны обслуживания |
|  | Порядок действия во внештатных ситуациях |
|  | Правила и нормы в области использования атомной энергии в рамках трудовой функции (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС |
|  | Правила пожарной безопасности на атомных электрических станциях |
|  | Правила по охране труда и электробезопасности на АЭС |
|  | Правила и нормы ядерной безопасности |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные положения программ обеспечения качества при эксплуатации АЭС |
| Другие характеристики | - |
| 3.2.7. Трудовая функция |
| Наименование | Контроль и координация действий работников, подчиненных старшему оператору реакторного отделения | Код | В/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществление оперативного контроля и связь с подчиненными работниками в течение всей смены |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала о выявленных подчиненными нарушениях в технологических системах, оборудовании и трубопроводах |
|  | Передача заданий, распоряжений вышестоящего оперативного руководства подчиненному персоналу |
|  | Выдача заданий подчиненному персоналу в рамках полученных распоряжений от оперативного руководства и администрации реакторного отделения |
|  | Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении ремонтов оборудования в реакторном отделении персоналом цеха и подрядных организаций |
|  | Планирование собственной деятельности и работы подчиненных, исходя из поставленных оперативным руководством задач |
| Необходимые умения | Владеть информацией о состоянии закрепленного оборудования и проводимых работах на оборудовании реакторного отделения |
|  | Вести оперативную документацию |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
|  | Соблюдать культуру безопасности при производстве работ |
| Необходимые знания | Производственные инструкции, касающиеся выполнения трудовой функции |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации АЭС |
|  | Права и обязанности в отношениях с подчиненным персоналом |
|  | Санитарные правила и нормативы |
|  | Распоряжения, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
| Другие характеристики | - |
| IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта |
| Ответственная организация – разработчик |
| ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), город Москва |
| Проректор по учебно-методической работе Весна Елена Борисовна |
| Наименования организаций – разработчиков |
| 1 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», город Москва |
| 2 | ОАО «Концерн Росэнергоатом», город Москва |
| 3 | Волгодонский инженерно-технический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ), город Волгодонск, Ростовская область |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Федерального агентства по атомной энергии от 15 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении документа «Организация работы с персоналом на атомных станциях» (зарегистрирован в Минюсте России 14 марта 2006 г.,  регистрационный № 7582); постановление Правительства Российской Федерации от 01 марта 1997 г. № 233 «О перечне медицинских противопоказаний и перечне должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а также о требованиях к проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников объектов использования атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №10, ст. 1176)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9

Общероссийский классификатор специальностей по образованию